Правила оформления заказа

на поставку регистраторов «АУРА».

При оформлении заказа на регистраторы АУРА необходимо заполнить лист заказа, приведенный в Приложении 1. При заполнении листа заказа необходимо указать следующие сведения:

- Топология объекта. Схематично изобразить расположение помещений объекта, в которых планируется размещение регистраторов, персональных компьютеров (рабочих станций), выносных измерительных аналоговых или цифровых преобразователей, блоков телеуправления и другого оборудования. Указать расстояния между всеми элементами планируемой системы с учетом прохождения кабельных трасс. При составлении схемы расположения желательно придерживаться реальной топологии объекта. Например:

- Тип локальной компьютерной сети. Например: Ethernet – медный кабель “витая пара” или Ethernet – оптоволоконный кабель.

- Дополнительные сведения о локальной компьютерной сети. В дополнительных сведениях необходимо указать будет ли строиться автономная сеть или регистраторы будут включаться в существующую локальную сеть объекта. Во втором случае на структурной схеме должны быть обозначены точки подключения регистраторов к существующей сети и указаны расстояния до них.

- Наличие модемной связи. Например: ПК релейной службы – ПК диспетчер РДУ или АУРА – диспетчер РДУ.

- Заполнить список каналов телеуправления. Список составляется для всего объекта. Дискретный канал положения управляемого объекта должен быть заведен на вход одного из регистраторов для телеконтроля. Пример заполнения:

Таблица 1. Каналы телеуправления.

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1СШ-110кВ | ВЛ №1-110кВ | Полож.МВ |  |
| 2 | 1СШ-110кВ | ВЛ №2-110кВ | Полож.МВ |  |
| 3 | 2СШ-110кВ | ВЛ №3-110кВ | Полож.МВ |  |
| 4 | 2СШ-110кВ | ВЛ №4-110кВ | Полож.МВ |  |

Для каждого из регистраторов указать:

- Тип регистратора. Например: АУРА-48 (48 аналоговых каналов).

- Напряжение питания регистратора. Например: =220 В или ~220 В через источник бесперебойного питания.

- Функция контролируемого пункта телемеханики.

- Заполнить список аналоговых каналов для аварийных режимов. Например:

Таблица 2. Аналоговые каналы аварийных режимов

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименов. | Тип сигнала | КТТ (КТН) | Мах. велич. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Uaо | пер.напр. | 1100 | 77 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Uво | пер.напр. | 1100 | 77 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Ucо | пер.напр. | 1100 | 77 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 2 СШ | ТН 110 кВ | 3Uo | пер.напр. | 1100/√3 | 110 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ia | перем.ток | 1000/5 | 30 кA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ib | перем.ток | 1000/5 | 30 кA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ic | перем.ток | 1000/5 | 30 кA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | 3Io | перем.ток | 1000/5 | 30 кA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Генератор Г-6 | Iрот. | пост.напр. | 4000А/0.075 | 4 кА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Генератор Г-6 | Uрот. | пост.напр. | 1 | 450В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Аккум. батарея | Uоп.тока | пост.напр. | 1 | 240В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Заполнить список аналоговых каналов для нормальных режимов. Пример заполнения:

Таблица 3. Измеряемые параметры нормальных режимов. (АУРА-КП)

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименов. | Тип сигнала | КТТ КТН | Мах. велич. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Uaо | цифр. | 1100 | 77 кВ | СПЦ-100/5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Uво | цифр. | 1100 | 77 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Ucо | цифр. | 1100 | 77 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ia | цифр. | 1000/5 | 1 кA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ib | цифр. | 1000/5 | 1 к A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ic | цифр. | 1000/5 | 1 к A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | P | цифр. | 1100000/5 | 5 MW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Q | цифр. | 1100000/5 | 5MVAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Заполнить список дискретных каналов. Например:

Таблица 4. Дискретные сигналы.

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Пуск 1зоны ДЗ |  |
| 2 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Пуск 2зоны ДЗ |  |
| 3 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Пуск 3зоны ДЗ |  |
| 4 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Пуск 1ст.ЗЗ |  |
| 5 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Пуск 2ст.ЗЗ |  |
| 6 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Пуск 3ст.ЗЗ |  |
| 7 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Пуск 4ст.ЗЗ |  |
| 8 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | МФТО |  |
| 9 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Полож.МВ |  |
| 10 | 2 СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Раб.АПВ |  |

- Заполнить список пусковых каналов. Например:

Таблица 5. Пусковые сигналы.

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Уставка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2СШ 110кВ | ТН 110кВ | Umin | 80В |  |
| 2 | 2СШ 110кВ | ТН 110кВ | U2 | 4В |  |
| 3 | 2СШ 110кВ | ТН 110кВ | 3Uo | 4В |  |
| 4 | 2СШ 110кВ | ВЛ 110кВ Дивья | Полож.МВ | возврат |  |

- Заполнить таблицу параметров линий для ОМП. Например:

Таблица 6. Параметры линий для ОМП.

| Наименование линии | ВЛ 110кВ Дивья |
| --- | --- |
| Длина линии, км | 120 |
| Номинальный ток линии, А | 800 |
| Количество однородных участков | 4 |
| № п/п | Длина участка, км | Х1, Ом/км | R1, Ом/км | Х0, Ом/км | R0, Ом/км |
| 1 | 64,5 | 0,317 | 0.05 | 1.027 | 0,352 |
| 2 | 14,8 | 0,317 | 0.05 | 1,185 | 0,2 |

Где X1 – реактивная составляющая удельного сопротивления прямой последовательности;

R1 – активная составляющая удельного сопротивления прямой последовательности;

X0 – реактивная составляющая удельного сопротивления нулевой последовательности;

R0 – активная составляющая удельного сопротивления нулевой последовательности;

- Заполнить таблицу дополнительного оборудования. Например:

Таблица 7. Дополнительное оборудование.

| Наименование | Основн. характерист. | Место установки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК | 1 ГГц, 256 Мб, 40 Гб, 17” | ГЩУ | 1 |
| ПК | 1 ГГц, 256 Мб, 40 Гб, 15” | РЗА | 1 |
| Модем телефонный | - | - | 2 |

- Дополнительные сведения. Перечислить в произвольной форме дополнительные сведения о заказе, особенности комплектации, функциональные особенности.

Приложение 1

Утверждаю:

Гл. инженер

__________________________________________________________"_____"______________200__г.

Лист заказа

на поставку регистраторов «АУРА».

- Топология объекта:

- Тип локальной компьютерной сети:____________________________________________

- Дополнительные сведения о локальной компьютерной сети:_______________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Наличие модемной связи:____________________________________________________

- Таблица 1. Каналы телеуправления.

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Для каждого из регистраторов указать:

- Тип регистратора:____________________________________________________________

- Напряжение питания регистратора:_____________________________________________

- Функция контролируемого пункта телемеханики:____________________________(да/нет)

- Таблица 2. Аналоговые каналы аварийных режимов

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименов. | Тип сигнала | КТТ (КТН) | Мах. велич. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблица 3. Измеряемые параметры нормальных режимов.

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименов. | Тип сигнала | КТТ КТН | Мах. велич. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблица 4. Дискретные сигналы.

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- Таблица 5. Пусковые сигналы.

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Уставка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- Таблица 6. Параметры линий для ОМП.

| Наименование линии |  |
| --- | --- |
| Длина линии, км |  |
| Номинальный ток линии, А |  |
| Количество однородных участков |  |
| № п/п | Длина участка, км | Х1, Ом/км | R1, Ом/км | Х0, Ом/км | R0, Ом/км |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- Таблица 7. Дополнительное оборудование.

| Наименование | Основн. характерист. | Место установки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК | 1 ГГц, 256 Мб, 40 Гб, 17” | ГЩУ | 1 |
| ПК | 1 ГГц, 256 Мб, 40 Гб, 15” | РЗА | 1 |
| Модем телефонный | - | - | 2 |

- Дополнительные сведения: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________